CAS-No	7647-14-5	EINECS-No	231-598-3

Appearance:			White with some grey or black by-minerals

Chemicals Analysis				Typical		Methods

Sodium Chloride					99 %			ASTM E 534-08

Calcium + Magnesium				0,3% 			ISO 2482

Sulphate						0,7 %			ISO2480

H2O-insoluble					0,15 %		ISO2479

Granulometry					Typical		Methods

>8.0 mm						5 %			EN 1235

2.0 – 8.0 mm					90 %

<2.00 mm						5 %

Methods

Bulk Density					1.050-1.250 kg/m3 	EN 1236

Supply Data

Bags & Bulk

25kg PE bags 8 layers of 5 bags – 1000kg per pallet

50kg PE bags 7 layers of 3 bags – 1050kg per pallet

1000kg big bag one per pallet

Other delivery on request